OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Zamawiający:

Gmina Miejska Dynów, ul. Rynek 2; 36-065 Dynów

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej                                                                                 w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie.

I. Projekt sieci wodociągowej obejmuje:

1) zaprojektowanie włączenia sieci wodociągowej do  istniejącej magistrali wodociągowej fi 110 mm  zajadającej się na działce nr ewidencyjny gruntów 5674/1 ( teren miejskiego palcu targowego) przy ul. Plażowej;

2) zaprojektowanie:

- odcinka sieci wodociągowej  z rur PEHD o średnicy  fi 110 mm

o łącznej długości 682 mb - w rejonie ulicy Plażowej ( odcinek łączący istniejącą magistralę z projektowanym  kolektorem przekraczającym rzekę San);

- trzech przyłączy wodociągowych w  rejonie ul. Bartkówka do budynków użyteczności publicznej tj. remizy OSP, dwóch budynków szkoły podstawowej wraz z trzema hydrantami żeliwnymi ppoż.;

3) wykonanie projektu przekroczenia rzeki San przewiertem sterowanym PEHD                             fi 110 mm na długości 290 m.

II. Projekt kanalizacji obejmuje:

1) przeprojektowanie  dokumentacji projektowej „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap IV” w celu rezygnacji z wykonania zaprojektowanej przepompowni  P 1 w rejonie mostu na rzece San, zwiększenia parametrów technicznych zaprojektowanej przepompowni P 4 oraz odwrócenia kierunku przepływu ścieków   na odcinku kanalizacji grawitacyjnej  - odcinek D0 –P4;

2) wykonanie projektu przekroczenia rzeki San przewiertem sterowanym PEHD                                fi 110 mm na długości 290 m i włączenie odcinka kanalizacji tłocznej do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej znajdującej się na działce                                               nr 5674/1 położonej przy ul. Plażowej w Dynowie  w obrębie placu targowego;

3) zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o przekroju                                                   fi 200 mm o długości 450 m w rejonie ul. Bartkówka;

4) zaprojektowanie sieci kanalizacji tłocznej  o przekroju fi 90 mm w rejonie                                     ul. Bartkówka;

Teren na którym mają zostać zaprojektowane obiekty znajduje się w całości                         w Obszarze NATURA 2000 i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

oraz został zakwalifikowany do terenu szczególnego zagrożenia powodzią.

W ramach powyższego przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie własnym staraniem i kosztem wszelkich potrzebnych zgód, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę                                                                                  a w szczególności:

1) wykonanie aktualizacji podkładów mapowych do celów projektowych;

2) opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych,

3) uzyskanie swoim kosztem i staraniem  zgody właścicieli działek w postaci pisemnych umów użyczenia na wejście w teren w celu wykonania robót budowlanych i ułożenia wodociągu i kanalizacji, zgodnie z zaprojektowaną trasą wodociągu i kanalizacji,

4) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

5) uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,

6) uzyskanie uzgodnienia rozwiązań projektowych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie,

5) uzyskanie zwolnienia z zakazu prowadzenia robót w terenie szczególnego zagrożenia powodzią – zgodnie z art. 88 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),

6) wykonanie obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych dla rzeki San,

7) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki San,

8) wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy przedmiotowych sieci,

9) opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz częścią przedmiarowo-kosztorysową,

10) wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej ( edytowalna oraz pliki pdf),

11) na wniosek Zamawiającego – dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie  z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

12) udzielenie wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych,

13) pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,

-wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji

projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącym zagospodarowaniem terenu i aktualnym stanem faktycznym ( dokonanie wizji terenu, którego dotyczyć będzie opracowana dokumentacja) oraz zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania kompletnej oferty,                             a w szczególności do zapoznania się  z dokumentacją projektową budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dynowa etap III i  IV rejon ulic Plażowa i Bartkówka, znajdująca się w siedzibie Zamawiającego w Dynowie przy                      ul. Rynek 2.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową                           w oparciu

o następujące  przepisy prawne:

1)  ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2)  ustawę  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  formy projektu budowlanego wraz  ze zmianami                 z dnia 6 listopada 2008 r,

4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

6)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7) inne powszechnie obowiązujące przepisy związane z zakresem opracowania.

Dokumentacja projektowa  winna spełniać następujące wymagania:

1)	powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

2)	będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane  w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie  z przeznaczeniem;

3)  w swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały                                 i zastosowane urządzenia  w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń;

4)	powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne                          do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dochowania:

1) zakazu naruszenia art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  poprzez  opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób niejednoznaczny, nie  wyczerpujący, za pomocą  niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub uwzględnienia określeń bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty;

2)zakazu naruszania art.29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję;

3) zakazu naruszania art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  przez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów "lub równoważny";

4) zakazu naruszania art.30 ust.2, i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych   poprzez  opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przez odniesienie się do norm, aprobat specyfikacji technicznej i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności;

5) zakazu naruszania art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.

Kod CPV

71 32 00 00 – 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Warunki udziału w postepowaniu:

1.Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę przejścia pod dnem cieków kolektorem wodociągowym lub kanałem sanitarnym.

2.Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia  dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych                                                i kanalizacyjnych, legitymującą się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującą budowę przejścia pod dnem cieków kolektorem wodociągowym lub kanałem sanitarnym.

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi dla osoby lub osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. Nr 63,poz. 394).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz materiałami niezbędnymi do uzyskania ww. decyzji oraz wyceną kosztów realizacji przedsięwzięcia – 30.06.2016 r.

2)pozostałe opracowania składające się na przedmiot zamówienia –                   31.10.2016 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o złącznik nr 1 -  Wzór oferty;

-Wykaz wykonanych usług w postaci opracowań projektowych sporządzony                                   na załączniku nr 2;

- Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 2

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                        z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                             i wykształcenia oraz ilości wykonanych przez nie prac projektowych tożsamych z przedmiotem zamówienia na złączniku nr 3,

- Kopie wymaganych uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej  izby.

Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną czcionką w sposób trwały.

Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli                                           w imieniu Wykonawcy.

Termin składania ofert:

29 grudnia 2015 roku,  godz. 8.30

Miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

„ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym”

W sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2 – pokój  nr 10.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2015 roku,  godz. 9.00                          w pokoju nr 4  Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2.

Link do ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

www.bip.dynow.pl.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis przyznawania punktacji:

Kryterium oceny ofert – cena  - waga kryterium 100%.

Ilość punktów w kryterium ” cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:

|  | C = | C min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | Cmin | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | Co | – cena brutto oferty ocenianej |

Zamówienie zostanie udzielone  wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę                       za przedmiot zamówienia.

Wartość oferty należy podać brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy zaoferowana cena będzie wyższa niż zaplanowane środki na realizację przedmiotowego zamówienia.

Powiat:

rzeszowski

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający                                      i Wykonawcy przekazuj pisemnie  lub za pomocą faksu.

Jeżeli strony porozumiewają się za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony  powyżej oświadczy, iż wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.

W przypadku braku faksu lub jego awarii Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli strony porozumiewają się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a  także zmiany lub wycofania oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Wojciech Barański telefon:                  16 65 21 093 wew.49

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy o wykonanie zamówienia                                w wypadkach:

1.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy                           w przypadku     wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie był w stanie przewidzieć tj.:

1) trudności w uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie na nieruchomościach stanowiących ich własność sieci wodociągowej,                                             lub kanalizacyjnej  co spowoduje konieczność poszukiwania innych rozwiązań projektowych,

2) złymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie pomiarów                        w terenie,

3) konieczności uwzględnienia w projekcie technicznym wniesionych skarg                                 i wniosków do projektowanego zadania, złożonych przez właścicieli nieruchomości objętych projektem technicznym lub instytucji publicznych oraz organów administracji publicznej o czas niezbędny do dokonania uzgodnień,

4) uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów niezbędnych                          do opracowania dokumentacji projektowej,

5) na wskutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze Stron – o okres równy okresowi trwającej przeszkody,

6)w następstwie istotnych zmian w zakresie rozwiązań projektowych zaistniałych w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień                                                     z Zamawiającym, inną instytucją lub osoba fizyczną,

7) w następstwie działania organów administracji, w tym: braku wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne.

2.  Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeżeli termin opracowania  dokumentacji projektowej nie może być dotrzymany  z jednej z następujących  przyczyn: zaistnienia tzw. siły wyższej   pod pojęciem której strony rozumieją w   szczególności: powódź,  huragan, trzęsienie ziemi, pożar, śnieżycy  itp;  zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody,

3. Zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, jeżeli strony umowy zastrzegły    wykonanie umowy przy udziale podwykonawców,

4. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, przedłużenie terminu trwania umowy nastąpi                o okres równy okresowi niezbędnemu  do usunięcia przeszkody w najkrótszym możliwym czasie  i przy zachowaniu należytej staranności.

5.Zmiany wynagrodzenia umownego w następstwie zmiany przepisów prawa  określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenia nowego podatku.

…………………………………………….

Pieczęć i podpis kierownika Zamawiającego

Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania cenowego  na usługę polegająca                    na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania  pn. „Budowy przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym  wraz  z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie.”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. 	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Ogłoszeniem o zamówieniu/Zapytaniem cenowym.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze  istotnymi warunkami zamówienia zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu/zapytaniu cenowym  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3.  OFERUJEMY :

1) wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Zamawiającego :

za cenę .......................... .............................zł brutto   ( słownie:............................................................................................. zł brutto);

w tym podatek VAT w kwocie ................................................ zł

( słownie:............................................................................................. zł)

2) sprawowanie nadzoru autorskiego za cenę ........................................................... zł brutto

( słownie:....................................................................................................................zł brutto );

w tym podatek VAT w kwocie ................................................ zł

( słownie:............................................................................................. zł)

Łącznie za cały przedmiot zamówienia obejmujący  wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Zamawiającego  oraz  sprawowaniem nadzoru autorskiego

oferujemy cenę.............................................................................................. zł brutto

( słownie:....................................................................................................................zł brutto);

w tym podatek VAT w kwocie ................................................ zł

( słownie:............................................................................................. zł)

5.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Ogłoszeniu                      o zamówieniu/Zapytaniu cenowym .

6.OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

7.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

tel. _______________ fax _________________ e-mail: _______________________________

OFERTĘ składamy na _________ stronach.

8. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..

WRAZ Z OFERTĄ, na __ stronach, składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………..

__________________ dnia __ __ ____ roku

* - niepotrzebne skreślić

……………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przejścia  pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie, oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich               3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia | Nazwa/firma i adres Zamawiającego /Zlecającego | Nazwa i zakres opracowania wykonanego przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga:	*)W kolumnie nr 4 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu cenowym/ogłoszeniu o zamówieniu

Załączamy poświadczenia potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________                         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                                w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie,”- oświadczamy, że  w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Uprawnienia/kwalifikacje zawodowe | Informacje potwierdzające wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującą budowę przejścia pod dnem cieków kolektorem wodociągowym lub kanałem sanitarnym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należy tutaj dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.

*) niepotrzebne skreślić

_______ dnia __ __ _____ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)